Уважаемые Господа!

ООО ТД «Эра машин» является официальным дилером CUKUROVA-ELAZ по продаже, гарантийному и сервисному обслуживанию экскаваторов-погрузчиков TARSUS. Надежные узлы и агрегаты от ведущих мировых производителей PERKINS, ZF, CARRARO, HEMMA, используемые в экскаваторах-погрузчиках TARSUS, а так же система гидравлики от LIEBHERR, обеспечат безаварийную и высокопроизводительную работу на благо Вашей компании.

| Экскаватор-погрузчик Tarsus 880 | 4х2, Эксплуатационная масса – 8500 кг; Двигатель– Perkins 1104D– 44 Евро3, Мощность – 97 л.с. Рычажное управление, гидронасос 128 л/м Колеса передние 12,5/80-18 Колеса задние 16,9-28 |
| --- | --- |
| Экскаватор-погрузчик Tarsus 883 | 4х4, Эксплуатационная масса – 8750 кг; Двигатель– Perkins 1104D– 44TА Евро3, Мощность – 100 л.с. Рычажное управление, гидронасосы 90х64 л/м Колеса передние 12,5/80-18 Колеса задние 16,9-28 |
| Экскаватор-погрузчик TARSUS 885 | Эксплуатационная масса – 8950 кг; Двигатель– Perkins 1104D– 44TА Евро3, Мощность – 100 л.с. Джойстиковое управление экскаваторным и фронтальным оборудованием. Гидронасосы 90х64 л/м Экскаваторный ковш 600 мм, объем – 0,24 м3; Телескопическая рукоять, max глубина копания – 5800 мм. Функция автоматического возврата к копанию; Гидроразводка для гидромолота; Многофункциональный фронтальный ковш, объём – 1,1 м3, С системой плавающего хода; Высота выгрузки ковша – 3370 мм; Грузоподъемность при Max высоте ковша – 3725 кг; КПП – ZF автоматическая Powershift Привод – 4х4; Межосевая блокировка колёс. Колеса передние 14,5-20 Колеса задние 16,9-28 |
| Экскаватор-погрузчик TARSUS 888 (с крабовым ходом) | Эксплуатационная масса – 9750 кг; Двигатель– Perkins 1104D– 44TА Евро3, Мощность – 100 л.с. Джойстиковое управление экскаваторным и фронтальным оборудованием. Гидронасосы 90х64 л/м Экскаваторный ковш 600 мм, объем – 0,24 м3; Телескопическая рукоять, max глубина копания – 5800 мм. Функция автоматического возврата к копанию; Гидроразводка для навесного оборудования; Многофункциональный фронтальный ковш, объём – 1,2 м3, Высота выгрузки ковша – 3450 мм; Грузоподъемность при Max высоте ковша – 3725 кг; КПП- автомат Привод – 4х4х4; Межосевая блокировка колёс. Колеса передние 16,9-28 Колеса задние 16,9-28 В наличии г. Москва Дмитровское шоссе 107 |

ТО до 1000 м/час бесплатно!

Гарантийный срок на экскаватор-погрузчик TARSUS устанавливается продолжительностью 12 месяцев или 2000 мото-часов работы экскаватора-погрузчика в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. Гарантийное обслуживание с выездом на объект работы машины сервисной службой компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

экскаваторов-погрузчиков TARSUS:

С уважением,

Начальник отдела продаж

ООО Торговый дом «Эра машин»

Лобанов Вадим Анатольевич

8-905-7762406

Tarsus888@mail.ru

# Text boxes

- комплектующие ведущих мировых производителей: дизельные двигатели Perkins (Великобритания) или John Deere (США), мосты и трансмиссии ZF (Германия), коробки передач Carraro (Италия)/ZF (Германия) и др;

- сотрудничество с Liebherr при разработке проектов изготовления элементов (гидравлика и др.);

- экскаваторы относятся к машинам нового поколения, в которых реализовано оптимальное распределение веса, благодаря чему обеспечивается безопасное, устойчивое вождение по шоссейным дорогам и твердая основа для копания;

- идеальное сочетание мощности, безопасности и чрезвычайной лёгкости в работе;

- экскаваторы 885 и 888 оснащены джойстиками управления;

- дополнительная гидролиния уже в стандартной комплектации;

- большой рабочий объём двигателей гарантирует исключительный запас крутящего момента и мощности и обеспечивает высокую надёжность;

- низкий расход топлива и затраты на обслуживание;

- благодаря надёжности конструкции и эффективности гидравлической системы, экскаватор с задней обратной лопатой обеспечивает значительное усилие отрыва и копания;

- специально разработанная комфортабельная кабина с защитой ROPS/FOPS обеспечивает безопасность и эргономичную рабочую среду для оператора, повышает производительность и увеличивает обзор;

- улучшенное остекление обеспечивает обзор и одновременно удешевляет стекла

- стрела и платформа с амортизаторами;

- прочная стальная конструкция платформы и боковое смещение оси копания обеспечивают низкие эксплуатационные расходы и продолжительный срок службы.